## Slide 2: Kurs: HEI-D4 Modul: Jordbruk med kontrollerad miljö Lärandeenhet: Utmaningar och lösningar
Författare: MDU

## Slide 3: Sammanfattning
Introduktion till kontroll av miljövänligt jordbruk (CEA)
Metoder för inomhusodling
Utmaningar och möjligheter med CEA
Miljökontrollsystem och dess komponenter
Hållbarhet i CEA
Fallstudier
Slutsatser

## Slide 4: Introduktion till kontroll av miljövänligt jordbruk
Kontroll av miljövänligt jordbruk (CEA)
Odling av grödor inomhus i slutna miljöer
Exakt kontroll över miljöfaktorer som
Grödor växer i strukturer istället för på marken
Gör det möjligt för en mängd olika växtarter att växa året runt
Konstant övervakning och manipulering av miljöfaktorer skapar idealiska förutsättningar för tillväxt
Exempel på vertikal odling i kontrollerade miljöer i växthus (överst) och klimatkontrollerade rum (nederst) (Källa: Earth.org, 2022)

## Slide 5: Introduktion till kontroll av miljövänligt jordbruk
Det finns fyra huvudsakliga odlingsmetoder för inomhusodling:
Jordbaserad
Hydroponik
Akvaponik och
Aeroponik
Olika typer av vertikala inomhusodlingar för livsmedelsproduktion i en kontrollerad miljö (Källa: Wong et al. 2020).

## Slide 6: Metoder för inomhusodling
Jordbaserad
Jord är den primära källan till viktiga näringsämnen för växter
Växter odlade i brickor med jord
Fördelar:
  Effektiv fuktretention
  Naturlig luftning
  Jord kan återanvändas för flera skördecykler med rätt gödsling
  Utmaningar
  Kräver expertkunskaper i
    Jordart
    Befruktning
    Bekämpning av skadedjur
Jordbaserat inomhusjordbruk (Källa: economic Allience 2022)

## Slide 7: Metoder för inomhusodling
Hydroponik
Odling av växter i näringsrikt vatten
Växter stöds inte av jord utan av inerta odlingsmedier som kokospat
Näringsrikt vatten cirkulerar genom rotsystemet
Close-loop-processer minimerar avfall
Fördelar:
  Minskad vattenförlust genom avdunstning, vilket sparar vatten
  Exakt kontroll av näringstillförseln
  Friskare växter och högre skördar
Schematisk bild av ett hydroponiskt system i vertikala odlingar (Källa: Saad et al., 2021)

## Slide 8: Metoder för inomhusodling - Hydroponik
Diagram över olika strukturer i hydroponiska system (Källa: Salim Mir et at. 2022 )

## Slide 9: Metoder för inomhusodling
Vattenbruk och akvaponik
Odling av växter i näringsrikt vatten
Växter stöds inte av jord utan av inerta odlingsmedier som kokospat
Näringsrikt vatten cirkulerar genom rotsystemet
Close-loop-processer minimerar avfall
Fördelar:
  Minskad vattenförlust genom avdunstning, vilket sparar vatten
  Exakt kontroll av näringstillförseln
  Friskare växter och högre skördar

## Slide 10: Metoder för inomhusodling - Akvaponik
Schematisk bild av en modell av akvaponik (Källa: Barui et al., 2021)

## Slide 11: Metoder för inomhusodling
Vattenbruk
Odling av vattenlevande organismer under kontrollerade förhållanden
Inkluderar fisk, kräftdjur och fotosyntetiska vattenlevande organismer
Akvaponik
Odlingsmetod som främjar ett symbiotiskt förhållande mellan fisk och växter
Symbios uppnås genom fertigation (gödsling och bevattning)
Näringsrikt avfall från akvarium berikar hydroponiska produktionsbäddar
Process
  Näringsrikt vatten genomgår filtrering och omvandling av giftig ammoniak till näringsrikt nitrat
  Växter absorberar näringsämnen och renar avloppsvatten innan det återförs till akvariet
  Växter förbrukar fiskars CO2
  Vatten i akvarier absorberar värme

## Slide 12: Utmaningar och möjligheter med CEA
 | Möjligheter | Utmaningar
Energibesparingar | Effektiv ljusreglering Kreativa lösningar för energibesparing | Ökade energikostnader Krav för luftkonditionering
Vattenbehov | Minskad efterfrågan på vatten Återvinnings- och reningstekniker Omvandling av tvättvatten till dricksvatten | Logistiska utmaningar vid vattentransport
Produktivitet per ytenhet | Året runt, flera växtproduktioner Ökad avkastning på grödor | Begränsningar av växtsorter som lämpar sig för vertikal odling Svårighet att kvantifiera utrymmeseffektivitet
Återvinning av organiskt avfall | Effektivt utnyttjande av näringsämnen och organiskt avfall från avloppsvatten | 
Förutsättningar för hälsosam mat | Färska och lokalt producerade livsmedel Produkter som inte påverkas av förorenade jordar eller bevattnat vatten | Social acceptans
Miljömässiga möjligheter och utmaningar med vertikal odling (Källa: Kalantari et al. 2018)

## Slide 13: Utmaningar och möjligheter med CEA
 | Möjligheter | Utmaningar
Initiala kostnader | Korrekt val av plats för att maximera avkastningen på investeringen | Höga initiala kostnader
Kostnader för energi | Implementering av strategier för att minska kostnaderna: (i) användning av byggavfall och (ii) integrering i byggnadens energisystem | Höga energikostnader främst på grund av artificiell belysning
Ekonomisk tillväxt och livsmedelspriser | Integration i städernas ekonomi Omvandling av stadsområden till jordbrukscentra | Initial brist på arbetskraft Brist på ekonomisk analys
Ekonomiska l möjligheter och utmaningar med vertikal odling (Källa: Kalantari et al. 2018 och. Barui et al. 2021)

## Slide 14: Miljökontrollsystem
Effektiva system för livsmedelsproduktion med minimal miljöpåverkan är avgörande för hållbara metoder och en cirkulär ekonomi.
CEA använder miljökontrollsystem för att automatiskt anpassa odlingsförhållandena. Genom att efterlikna naturliga livsmiljöer för
  Odling året runt
  Snabb tillväxt
  Hög avkastning
  Minskad resursförbrukning
Främja hållbar och cirkulär livsmedelsproduktion

## Slide 15: Komponenter i miljökontrollsystem
Ljusstyrningssystem
Ljus kan inte optimeras av sig självt
Delikat balans mellan ljus, temperatur och luftfuktighet för optimal tillväxt
Sammankopplade effekter kräver ett styrsystem som kan optimera alla de tre parametrarna
LED-lampor erbjuder justerbara spektra
Schematisk representation av de sex huvudkomponenterna i en CEA (Källa: Kozai et al. 2015)

## Slide 16: Komponenter i miljökontrollsystem
Luftkvalitet
Korrekt ventilation och luftcirkulation för att förhindra mögel och säkerställa jämn temperatur och luftfuktighet
Effektiva ventilationssystem och CO2-berikning främjar fotosyntesen
Bevattningssystem
Effektiv bekämpning förhindrar infektion i grödan och minimerar slöseri med vatten och näringsämnen
Viktiga faktorer:
  elektrisk ledningsförmåga
  pH
  Nivåer av upplöst syre
  Lösning för näringsämnen

## Slide 17: Smart vertikal odling - integrering av IoT
Schematisk bild av en konceptuell arkitektur för smart vertikalt jordbruk (Källa: Siregar et al. 2022)

## Slide 18: Hållbarhet i CEA
CEA erbjuder en hållbar lösning på moderna utmaningar inom livsmedelsproduktion
  sparar resurser, särskilt vatten
  Effektiva bevattningssystem
  Verksam året runt
  Maximerar utrymmeseffektiviteten
  Minskar behovet av långväga transporter (minimering av matavfall)
  Bidrar till en cirkulär ekonomi
  Återvinning av material
  Tillvarata regnvatten
  Produktion av energi
Även om CEA kanske inte löser alla miljöproblem, erbjuder det en betydande potential som ett livskraftigt alternativ till konventionellt jordbruk
(Källa: LinkedIn.com)

## Slide 19: Fallstudier
Oishii farm (pionjärföretag)
Aerofarms
Nordic Harvest (den längsta vertikala farmen i Europa)
Sky Green (Singapore)

## Slide 20: Fallstudier
Gotham Greens
Green Spirits Farms
Anläggningen

## Slide 21: Slutsatser
Betydande framsteg inom hållbart jordbruk har uppnåtts genom innovativa yechniques loke hydroponics, vattenbruk och aeroponics
Företag och odlare börjar i allt högre grad använda sig av inomhusodling, vilket ger alternativa sätt att producera växtprodukter i stadsområden
Miljöstyrningssystem som är avgörande för inomhusodling och möjliggör optimala förhållanden för växttillväxt genom att optimera temperatur, luftfuktighet, ljus och näringstillförsel
Initiala installationskostnader och energibehov kan vara betydande, men tekniska framsteg och pågående forskning gör metoderna mer effektiva och kostnadseffektivaI
Inomhusodling erbjuder lösningar på utmaningar i samband med konventionell odling