## Slide 2: Curso: VET Módulo: Tecnologias digitais e inteligência artificial Unidade Curricular: Deteção remota e agricultura
Autores: UAZORES

## Slide 3: Introdução
Esta unidade curricular (UC) tem como objetivo dotar os alunos dos conhecimentos fundamentais dos princípios da deteção remota e das suas aplicações práticas na agricultura e na floresta, habilitando-os a utilizar as técnicas de deteção remota em práticas de monitorização e otimização.
Após a conclusão do UC, os alunos devem ser capazes de obter os seguintes resultados de aprendizagem :
Conhecimentos
Delinear os princípios da deteção remota e as suas aplicações na agricultura
Reconhecer e discutir imagens de dados adquiridos e processados
Identificar desafios e limitações associados à utilização de técnicas de deteção remota em contextos agrícolas.
Aptidões e Competências
Aplicar software e técnicas de processamento de imagem em dados de deteção remota.
Analisar e interpretar dados espaciais processados para avaliar indicadores relevantes para as práticas agrícolas.
Recolher e utilizar dados relevantes de várias fontes, incluindo imagens de satélite, fotografias aéreas e outros conjuntos de dados relevantes, para fins de monitorização e análise

## Slide 4: SubUnidade 1: Introdução à deteção remota: uma visão geral dos princípios da teledeteção e das suas aplicações na agricultura, abrangendo os conceitos e técnicas fundamentais utilizados para a análise e interpretação de dados no domínio da teledeteção

## Slide 5: Definição:
" A deteção remota (DR) é a ciência (e, em certa medida, a arte) de obter informações sobre a superfície da Terra sem estar realmente em contacto com ela. Isto é feito através da deteção e registo da energia refletida ou emitida e do processamento, análise e aplicação dessa informação."

## Slide 6: PRINCÍPIOS DA DETEÇÃO REMOTA
Sistema de Deteção Remota:
A – Fonte de Iluminação;
B – Radiação e Atmosfera;
Adapted from: https://civilpanda.com/remote-sensing-system/
C - Alvo;
D – Sensor;
E - Transmissão, receção e processamento;
F - Interpretação e análise; G - Aplicação.

## Slide 7: Tipos de sensores de acordo com a fonte de energia
Passive sensor
(Source: ARSET).
Active sensor
Source: ARSET
Os sensores remotos ativos fornecem a sua própria fonte de energia para iluminação : Ex. Laser Altimeter, LiDAR, RADAR, Scatterometer, Sounder.
Os sensores remotos passivos medem a energia radiante refletida ou emitida pelo sistema Terra-atmosfera ou as alterações da gravidade da Terra. Ex: Landsat OLI/TIRS, Terra MODIS, GPM.

## Slide 8
SubUnidade 2:
Aquisição de dados de deteção remota: Compreender o processo de aquisição de dados de deteção remota, incluindo imagens aéreas e de satélite

## Slide 9: Fluxo de um sistema simples de deteção remota

## Slide 10: Os satélites mais utilizados na deteção remota são:
Landsat
SPOT
IRS
Envisat

## Slide 11
Pixel: Um pixel é uma parte de um sensor que recolhe os fotões para que possam ser convertidos em fotoeletrões.
ND: ND significa "Neutral Density" (densidade neutra), o que significa que bloqueia a luz de uma forma neutra sem alterar a cor da luz.
Espetral: A resolução espetral descreve a capacidade de um sensor para definir intervalos finos de comprimento de onda.
Espacial: A resolução espacial é a projeção de um elemento detetor ou de uma fenda no solo. Por outras palavras, a resolução espacial do scanner é o segmento de solo detetado em qualquer instante. É também designada por elemento de resolução do solo (GRE).
Temporal: A resolução temporal é definida como a quantidade de tempo necessária para revisitar e adquirir dados para o mesmo local exato.
Radiométrica: A resolução radiométrica está relacionada com a quantidade de informação que é percecionada pelo sensor de um satélite. Quanto maior for a resolução radiométrica, mais tons de cinzento o utilizador vê.
Conjunto de características e componentes que devem ser consideradas na recolha de dados através da DR

## Slide 12
SubUnidade 3:
Introdução à análise e ao tratamento de dados: Introdução ao software de processamento de imagens e métodos de análise de dados espaciais para obter informações significativas a partir de imagens de deteção remota

## Slide 13: Propriedades importantes a ter em conta na pesquisa de dados DR
Resolução espacial ou tamanho do pixel
Data ou hora do ano/estação
Cobertura de nuvens
Comprimentos de onda para medir diferentes propriedades físicas
Disponibilidade de dados históricos
Ruído ou artefactos nos dados

## Slide 14: Conduta técnica geral de tratamento e análise dos grandes dados de DR

## Slide 15: Aspetos a considerar no tratamento dos dados de DR
Geométrica (espacial) - é uma abordagem centrada no mapeamento exato de cada pixel no espaço geográfico através de técnicas como a retificação geométrica, a ortorrectificação, a correção do terreno e a reconstrução 3D, sendo o passo inicial crucial o registo de imagens - um processo que envolve o alinhamento multimodal, multitemporal e multiangular, conseguido através da extração de características, da correspondência de características e da deformação de imagens.
Radiométrico (espectral) - o processamento mapeia ou corrige os valores de pixéis de um espaço medido para outro, com ou sem dados de referência, incluindo a inversão de parâmetros físicos, a correção radiométrica absoluta e relativa e a normalização radiométrica.
Mascaramento de nuvens - Na cadeia de aplicações RS, as regiões cobertas de nuvens são consideradas inválidas e o mascaramento de nuvens é um passo importante para delinear e extrair regiões sem nuvens (válidas) das imagens RS para a análise seguinte.
Fusão de dados – é a combinação de várias imagens (captadas por vários sensores com diferentes parâmetros) para gerar uma única imagem que combina toda a informação significativa das imagens individuais. Por conseguinte, os métodos de fusão de dados fornecem à imagem composta (fundida) informações complementares.

## Slide 16
Subunidade 4 :
Aplicações da deteção remota na agricultura: explorar exemplos de casos que demonstrem as potenciais aplicações da teledeteção na agricultura, nomeadamente na avaliação de vários indicadores importantes para as práticas agrícolas

## Slide 17: Informações fornecidas pela DR em Práticas Agrícolas
Observação e controlo das culturas
Observação das condições do solo
Monitorização das condições da água
Previsão das condições climatéricas
Observação da qualidade do ar
Agricultura de precisão
Monitorização e previsão das alterações climáticas

## Slide 18
SubUnidade 5:
Desafios e limitações da teledeteção aplicada à agricultura

## Slide 19: Desafios e limitações da Deteção Remota aplicada à agricultura
Acesso limitado aos dados: Acesso limitado a dados de alta qualidade. Alguns dados de DR só estão disponíveis mediante pagamento, e pode ser difícil para os agricultores acederem e utilizarem esses dados.
Interpretação dos dados: A interpretação dos dados de RS. Os dados podem ser complexos e os agricultores podem não ter os conhecimentos necessários para os interpretar corretamente.
Cobertura de nuvens: A cobertura de nuvens pode ser um grande obstáculo à obtenção de dados RS claros. As nuvens podem bloquear a visão da superfície da Terra, tornando difícil a obtenção de dados exactos.
Limitações técnicas: Algumas tecnologias de RS têm limitações técnicas. Por exemplo, alguns sensores não são suficientemente sensíveis para detetar certos tipos de vegetação ou propriedades do solo.

## Slide 20: Conclusão
A deteção remota é uma tecnologia cada vez mais utilizada em numerosos domínios. Desde a topografia, à cartografia, ao controlo de fenómenos naturais, e até à monitorização de catástrofes naturais. No entanto, uma das utilizações que tem vindo a crescer é na Agricultura. Desde a escolha da utilização da cultura a produzir, com base nas características do clima e do solo, passando pelo controlo da própria cultura, desde o aspeto fitossanitário e o seu desenvolvimento, até à determinação do momento ideal para a colheita. No entanto, esta técnica requer uma grande quantidade de equipamentos e conhecimentos que não estão ao alcance de todos. Para a podermos utilizar, temos de ter acesso a informações fornecidas por satélites e que depois têm de ser trabalhadas para poderem ser utilizadas pelos agricultores.
Por outro lado, os dados obtidos pela RS permitem a sua utilização por vários profissionais para diferentes objectivos. Estes dados, depois de tratados, podem ser utilizados não só pelos agricultores mas também pelos meteorologistas, podendo assim prevenir e alertar para várias catástrofes naturais. Para além de se poder fazer uma avaliação mais detalhada das alterações climáticas.
Apesar de ser uma técnica utilizada há muitas décadas, continua a evoluir e a melhorar, permitindo uma utilização mais fácil e melhor. Se no início se utilizavam câmaras fotográficas montadas em balões de ar quente e até pombos, atualmente utilizam-se satélites e programas informáticos que permitem a visualização e análise do terreno. No entanto, esta melhoria continua a verificar-se, quer em termos de qualidade das imagens, quer em termos do seu processamento para facilitar a sua utilização.